О предупреждении травматизма

на уборке зерновых культур

Министерство сельского хозяйства и продовольствия (далее - Минсельхозпрод) информирует.

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в организациях агропромышленного комплекса республики продолжают иметь место несчастные случаи на производстве в период массовых сельскохозяйственных работ.

Так, в  2020 году в период проведения работ по уборке зерновых культур 1 работник погиб и  2 - получили тяжелые травмы (в 2019 году 2 работника погибли и 5 – получили тяжелые производственные травмы).

Справочно:

10 августа 2020 г. в СПФ «Новые Зеленки» ОАО «Минский молочный завод № 1» Червенского района Минской области при уборке зерновых  тракторист-машинист остановил комбайн зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» при этом не до конца выключил наклонную камеру и начал откручивать планки транспортера. В это время наклонная камера самопроизвольно включилась, вследствие чего тракторист был затянут в наклонную камеру, и получил травмы, не совместимые с жизнью. Причина – нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, предусматривающей отключение двигателя комбайна при любых проводимых на комбайне регулировках, устранениях неисправностей оборудования, механизмов;

23 августа 2019 г. в СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района Могилевской области тракторист-машинист остановил комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218А-1-02 «Палессе GS12 А1» непосредственно под высоковольтной линией электропередач ВЛ-110 кВ и поднялся на его верхнюю часть. Находясь вблизи ниши, образованной шнеком для выгрузки зерна и элементами выхлопной системы комбайна, приблизился на недопустимое расстояние к проводу высоковольтной линии, находящемуся под напряжением, в результате чего был смертельно поражен электрическим током. Причина – нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда;

24 августа 2019 г. тракторист-машинист КУСП «Кащинское» Чашницкого района Витебской области производил уборку зерновых культур на комбайне зерноуборочном самоходном КЗС-1218 «Палессе GS12». При устранении забивания и технической неисправности жатки при не заглушенном двигателе был затянут рабочими органами в жатку, а затем и в наклонную камеру, и получил травмы, несовместимые с жизнью. Причина – нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, предусматривающей отключение двигателя комбайна при любых проводимых на комбайне регулировках, устранениях неисправностей оборудования, механизмов;

5 июля 2020 г. в ОАО «Чериковрайагропромтехснаб» Чериковского района Могилевской области тракторист-машинист на территории зернотока «Зори» при выполнении работ по обслуживанию зерноуборочного самоходного комбайна КЗС-1218 «Палессе GS12», потерял равновесие, и упал с него, в результате чего получил тяжелые травмы (открытые переломы обеих костей правого и левого предплечья). Причина – личная неосторожность потерпевшего;

22 июля 2020 г. в ОАО «Пружанский райагросервис» Пружанского района Брестской области на КЗС-10 при загрузке зерна в бункер  во время подъема кузова автомобиля ГАЗ-САЗ-3507 на эстакаде произошло опрокидывание автомобиля. При наклоне автомобиля водитель выпрыгнул из кабины, и от удара о землю получил тяжелую черепно-мозговую травму. Причина – личная неосторожность потерпевшего;

24 июля 2019 г. водитель автомобиля МАЗ-555142 с прицепом ОАО «Лида-агротехсервис» Лидского района Гродненской области осуществлял отвозку зерна с зерносушильных комплексов на перерабатывающие предприятия.

При выполнении очередного рейса во время ожидания загрузки потерпевший вышел из кабины автомобиля с целью свернуть тент на прицепе. В связи с отсутствием лестницы он по имеющимся на прицепе металлическим скобам поднялся на левый борт и, стоя на краю борта, начал сворачивать тент. В какой-то момент потерял равновесие, и упал на землю с высоты 2,8 метра. Причина – нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда (зная установленный порядок выполнения работ по снятию и установке тента, обнаружив отсутствие лестницы, не поставил об этом в известность своего непосредственного руководителя, приступил к сворачиванию тента без применения приставной лестницы, в результате чего получил тяжелую травму);

27 июля 2019 г. в ОАО «Кормаагросервис» Кормянского района Гомельской области тракторист-машинист при попытке потушить возгорание моторного отсека комбайна зерноуборочного «АКРОС 530», потерял равновесие, и упал на землю, получив тяжелую травму (закрытые оскольчатые переломы обеих пяточных костей). Причина – невыполнение руководителями и должностными лицами своих обязанностей (в организации не обеспечена обязательная подготовка работников, в частности, привлекаемых к уборке урожая зерновых культур, по пожарно-техническому минимуму);

29 июля 2019 г. в СПК «Маяк Браславский» Браславского района Витебской области при проведении уборки тритикале на комбайне зерноуборочном КЗС-10К «Полесье-10К» произошло срабатывание сигнализации, свидетельствующее о наполнении бункера зерном. Тракторист-машинист решил убедиться, что бункер заполнен полностью, для чего он поднялся на специальный приступок, и увидел, что между створками бункера зажата ветка дерева. Для ее освобождения поднялся на крышу комбайна, потерял равновесие, в результате чего упал на землю. Причина – нарушение потерпевшим требований инструкций по охране труда (инструкцией по охране труда, в объеме которой тракторист проходил инструктажи, предусмотрено, что обо всех внештатных ситуациях, возникающих в процессе работы, необходимо сообщать непосредственному руководителю или ответственному за исправное состояние сельскохозяйственной техники. Вместе с тем указанное требование потерпевший не выполнил);

30 июля 2019 г. в СУП «Полесье-Агроинвест» Петриковского района Гомельской области при разравнивании лопатой зерна в прицепе, двигаясь от заднего борта к переднему, левая нога водителя автомобиля МАЗ 551605-275  завязла в зерне, в результате чего он потерял равновесие, и упал на асфальтированную площадку. Причина – нарушение потерпевшим требований инструкций по охране труда (обязанность водителя автомобиля по разравниванию зерна не предусмотрена);

1 августа 2019 г. в КСУП «Высокий» Рогачевского района Гомельской области в ходе уборки зерновых культур в жатке комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 «Палессе GS12» между наклонной камерой и шнеком произошло забивание соломой.

Тракторист-машинист для очистки жатки выключил привод молотильного барабана и привод жатки, но не остановил двигатель комбайна, поставил левую ногу в промежуток между мотовилом и шнеком и начал вытаскивать солому руками. В это время шнек начал вращаться, и нога соскользнула под шнек, в результате чего была травмирована. Причина – нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда.

Проведенный анализ причин показал, что в 85 процентах несчастных случаев травмирование потерпевших обусловлено исключительно несоблюдением ими требований локальных правовых актов по охране труда, трудовой и производственной дисциплины. Зачастую это касается и опытных работников, которые считают, что они профессионалы своего дела, и начинают пренебрегать требованиями безопасности.

Минсельхозпрод в целях недопущения несчастных случаев на производстве в период уборки зерновых культур рекомендует:

1. Комитетам и управлениям по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов:

довести письмо до сведения подчиненных и расположенных на подведомственной территории организаций агропромышленного комплекса;

провести анализ производственного травматизма при уборке зерновых культур в 2019-2020 годах и выработать действенные меры по его профилактике;

потребовать от руководителей организаций ужесточить контроль за исполнением должностными лицами и работниками обязанностей, определенных законодательством, а также принять должные меры по реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

2. Руководителям организаций:

довести до сведения заинтересованных информацию об имевших место в 2019-2020 годах несчастных случаях, происшедших при проведении уборочных работ;

провести:

необходимые инструктажи по охране труда с работниками, привлекаемыми к работам по уборке зерновых, в том числе и сторонних организаций, а также проверку знаний по вопросам охраны труда;

комиссионный осмотр и приемку в эксплуатацию зерноуборочной и зерноочистительной техники с составлением актов их технического состояния;

осмотры состояния производственных зданий  и сооружений зерносушильных комплексов, складов для хранения зерна и других сооружений с оформлением соответствующих актов, а также укомплектовать их первичными средствами пожаротушения и медицинскими аптечками;

укомплектовать зерноуборочные комбайны 2 огнетушителями порошковыми переносными с массой огнетушащего вещества не менее 8 (9) кг, 2 штыковыми лопатами, 2 швабрами, полотнищем противопожарным не менее 1,5 на 1,5 метра, медицинскими аптечками и исправным набором инструментов;

назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение здоровых  и безопасных условий труда на рабочих местах;

обеспечить:

работников, занятых выполнением уборочных работ,  специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами;

безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36;

производить техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники в соответствии с требованиями эксплуатационных документов организаций-изготовителей, Правил по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14;

усилить контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, соблюдением работающими требований локальных правовых актов по охране труда;

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

приостанавливать работы в случаях возникновения опасности  жизни  работникам, нарушения требований безопасности и несоблюдения ими трудовой и производственной дисциплины;

не допускать к работе (отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных или не применяющих средства индивидуальной защиты.

Заместитель Министра 							   В.В.Гракун

11-4Гордиенко 3276357