Об обеспечении безопасности труда на заготовке кормов в 2021 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует, что ежегодно в период проведения заготовки кормов имеют место несчастные случаи с тяжелыми последствиями из-за нарушений требований нормативных правовых актов по охране труда, трудовой и производственной дисциплины.

Так, в 2020 году на заготовке кормов 1 работник погиб и 6 –получили тяжелые травмы.

Справочно:14 сентября 2020 г. в 14-55 тракторист-машинист (1961 г.р.) ОАО «Гастелловское» Минского района Минской области, выполняя работы по прессованию соломы, при очистке пресс-подборщика в результате самопроизвольного закрывания его задней крышки получил травмы, повлекшие впоследствии смерть;

11 июня 2020 г. в 16-30 в саду, выполняя работы по кошению травы косилкой R-250, агрегатируемой с трактором, осуществляя её очистку, тракторист-машинист (1960 г.р.) СПК имени В.И. КРЕМКО Гродненского района Гродненской области использовал случайную поставку, которая выскочила, вследствие чего упавшим агрегатом была причинена тяжелая травма;

26 июня 2020 г. в 11-00 тракторист-машинист (1962 г.р.) КУПСХП Городец« Шарковщинского района Витебской области при ремонте граблей в полевых условиях получил травму глаза отлетевшим осколком металла;

4 августа 2020 г. в 11-30 тракторист-машинист (1976 г.р.) ОАО «Коротичи» Столинского района Брестской области во время трамбовки траншеи, выходя из кабины погрузчика «Амкодор-332», оступился, и в результате падения на её бетонное основание получил тяжелую травму;

10 августа 2020 г. в 8-00 тракторист-машинист (1970 г.р.) КСПУП «Политотделец» Бешенковичского района Витебской области после снятия ветки с облицовки комбайна КВК-800, возвращаясь к кабине, ударился плечом о силосопровод, потерял равновесие, и в результате падения получил тяжелую травму;

16 августа 2020 г. в 16-00 тракторист-машинист (1965 г.р.) КУСХП «Сиротинский» Шумилинского района Витебской области производил снятие пальцев с приспособления для уборки рапса, и при срезании гаек газоэлектросваркой получил травму глаза отлетевшей металлической стружкой;

6 сентября 2020 г. в 16-45 тракторист-машинист (1984 г.р.) ОАО « Жгунское» Добрушского района Гомельской области при уборке кукурузы на зерно на универсальном энергетическом средстве УЭС-2-280, остановив его, выключил вал отбора мощности, но, не убедившись в полной остановке ротора, приступил к очистке силосопровода металлической трубой, в процессе зацепил лопатку ротора и получил травму области лица, так как ротор не успел остановиться.

Обращаем также внимание на несчастный случай, произошедший в текущем году.

Так, 16 апреля 2021 г. в 14-38 на территории ремонтных мастерских ОАО «Хатьковцы» Волковысского района Гродненскойобласти при выполнении ремонтных работ тракторист-машинист (1988 г.р.) завел кормоуборочный комбайн К-Г-6 (УЭС 2.250А), подошел к питающему аппарату и был затянут вальцами. В результате получил тяжелые травмы - травматическая ампутация левой нижней конечности, рваная рана передней брюшной стенки.

На основании изложенного, и в целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, недопущения травматизма работников в период заготовки кормов Минсельхозпрод требует:

- Председателям комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, руководителям республиканских объединений:

довести настоящую информацию до сведения подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций (структурных подразделений) для руководства в работе и реализации предложенных рекомендаций;

провестисеминары (совещания) с руководителями и специалистами подчиненных организаций по вопросу предупреждения несчастных случаев и создания работникам безопасных и здоровых условий труда при выполнении работ по заготовке кормов в 2021 году;

потребовать от руководителей подчиненных организаций ужесточить контроль за исполнением должностными лицами и работниками обязанностей, определенных законодательством, а также принять должные меры по реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

2. Руководителям и специалистам организаций:

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ по заготовке кормов;

- провести:

дополнительное обучение, внеплановые (целевые) инструктажи по охране труда с работниками, привлекаемыми к выполнению работ по заготовке кормов, с доведением информации о происшедших в 2020 году несчастных случаях;

обучение с трактористами-машинистами по безопасному выполнению операций в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей (заточка ножей измельчающих аппаратов кормоуборочных комбайнов и т.п.);

- обеспечить:

проведение освидетельствования водителей на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

работников, занятых на работах по заготовке кормов, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, а также исправным ручным инструментом и инвентарем;

безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36 и Правил по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 89;

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники согласно требованиям, изложенным в эксплуатационных документах организаций-изготовителей, а также в соответствии с Правилами по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14;

- разработать технологические карты с указанием требований безопасности к организации производства работ (с учетом принятых мер по решению проблем безопасности труда) при проведении закладки силоса и сенажа на хранение;

- оборудовать со стороны въезда и выезда из траншеи ровную площадку, достаточную для маневрирования транспортных средств;

- не допускать:

расположение работников (в т.ч. для отдыха) на силосной, сенажной массе, в зоне движения транспортных средств и в других неустановленных местах;

к работе на кормоуборочных комбайнах трактористов-машинистов, не имеющих соответствующей разрешающей категории «D» на право управления;

к эксплуатации сельскохозяйственную технику, не отвечающую требованиям безопасности и не прошедшую государственный технический осмотр;

к выполнению работработников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не использующих выданные им средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда.

Заместитель Министра 					       В.В. Гракун